## Slide 1: Biomatériaux pour la reconstruction osseuse
Théotim Roger
Titouan Loustanau
Titouan Guillou
Colombe Lombard

## Slide 2: Mise en contexte
Nécessité de substitut osseux dans certains cas (fracture importante, infection, cancer) où la régénération naturelle est insuffisante.
Solutions :
Autogreffe osseuse = « gold standard ». Problème : stock pas toujours suffisant.
Substitut de remplacement, éternel ou biodégradable.
=> étude d’un produit de synthèse d’origine naturelle qui active la régénération des cellules osseuses et finit par disparaître :
Le bioréacteur à perfusion

## Slide 3
Fonctionnement :
Chambre cylindrique accueillant un tube en polypropylène de 12 mm de diamètre et 40 mm de hauteur, lui-même perforé de canaux de 600 de diamètre. Porosité de 50 %.
Dans la réalité, empilement de matrices poreuses et cellularisées dans le tube, mais non représenté et non étudié ici.
Un liquide nutritif évolue en circuit fermé entre un réservoir et les canaux, à débit constant, permettant aux cellules de proliférer. Le volume ne varie pas.
Réservoir en équilibre avec l’atmosphère => concentration en O2 en entrée des canaux fixe. Pas le cas pour la concentration en glucose, qui diminue au fil des passages dans les canaux.

## Slide 4
C_O2 = C_02,initial = 0.2 mol/m3
C_G C_Gintial = 25 mol/m3
Schéma du bioréacteur à perfusion
canal
Bioréacteur
Réservoir
O2
nutriments
Qv = 10 mL/min
H = 40 mm
Vr = 200 mL
O2
12 mm
0.6 mm

## Slide 5
Culture cellulaire :
Prolifération des cellules jusqu’à formation d’un tapis cellulaire = confluence
Sur surface plane, pas souhaitable car les cellules suivent des dérives.
Acte de repiquage/passage quand tauxconfluence = 80% : maintient les cellules en phase exponentielle de croissance. Principe : mise en culture d’une fraction de cellules dans une nouvelle boîte de culture, à intervalles de temps réguliers.
Réalisé en TP avec des fibroblastes : repiquage tous les 24h.
Protocole : on décolle les cellules de la boîte de culture avec une enzyme (EDTA), puis une fraction cellulaire en présence de milieu complet passe sous centrifugeuse. On place ensuite les cellules dans une nouvelle boîte de culture.

## Slide 6
Sur surface courbe, la confluence et la surconfluence ne détériorent pas les cellules. Dans notre étude, la surconfluence est souhaitable pour la prolifération.
t=tc
N=Nc
t=tc+T
N=2Nc
t=tc+2T
N=3Nc
=> Croissance grossièrement linéaire

## Slide 7
Modélisation :
Discrétisation des canaux en une succession de segments :
Un segment = un mini-bioréacteur continu parfaitement agité
Concentration à l’intérieur = concentration de sortie
Étude d’un seul canal => diviser le débit par le nombre de canaux
Comment optimiser la prolifération cellulaire dans un bioréacteur à perfusion?

## Slide 8
D’après les travaux de Yann Guyot, on définit la vitesse de front de l’amas cellulaire dans un pore :
Vg=AG×f(τ)×g(κ)×h1(CO2)×h2(Cg)
Objectifs : exprimer Vg et implémenter numériquement les fonctions couplées pour optimiser les paramètres
Avec :
AG un coefficient de croissance du tissu (m2/s)
τ la contrainte de cisaillement (Pa)
κ la courbure de la surface (m-1)
Cg la concentration en glucose (mol/L)
Co2 la concentration en O2 (mol/L)
Effet des concentrations: prise en compte de l’apport de O2 et de glucose indispensable à la vie des cellules.
Effet des contraintes de cisaillement: facteur favorisant (stimulation mécanique) puis inhibant à partir d’un certain seuil (arrachement du tissu)
Effet de la courbure : favorisation des courbures importantes

## Slide 9
Représentation des différentes fonctions intervenant dans Vg, d’après Yann Guyot

## Slide 10
On obtient τ en utilisant l’expression de la contrainte et un modèle d’écoulement de Poiseuille dans une conduite cylindrique, qui donne loi de Poiseuille et expression de la vitesse.
Développement du premier modèle
On obtient les concentrations en résolvant un polynôme de degré 2 à partir du bilan dans un réacteur parfaitement agité continu.

## Slide 11
On obtient ensuite les fonctions de τ, de κ et des concentrations (thèse Yann Guyot):
On peut alors calculer la vitesse de front Vg ,
Puis écrire la fonction donnant l’évolution du rayon effectif du canal en fonction du temps :
  Sans considérer le réservoir, mais à alimentation constante en O2 et glucose
  En considérant le réservoir, donc avec diminution de la concentration de glucose

## Slide 12
Observations :
Palier à partir d’un rayon limite:
Effets de la contrainte τ
Valeur à partir de laquelle f(τ )=0
Pourcentage d’occupation cellulaire limitée à 7,4%
Nécessité d’optimisation
Evolution du pourcentage d’occupation cellulaire et du rayon effectif en fonction du temps
Résultats du premier modèle

## Slide 13
Résultats du premier modèle
Evolution du pourcentage d’occupation cellulaire en fonction du rapport des débits
On trouve un débit optimal pour la croissance des cellules au bout de 21 jours : q = 1,33.10-11 m3/s

## Slide 14
Adaptation au débit optimal
Evolution du pourcentage d’occupation et de la concentration en oxygène en sortie d’un pore en fonction du débit au bout de 12j
%occupation max
CO2= Ko*15.16
Remarques importantes:
Pour le débit optimal qui donne le pourcentage d’occupation max au bout de 12j, Co2/Ko >1, donc les cellules ne sont pas en hypoxie
Au début , les pourcentages d’occupation sont faibles : les temps de passage sont long et tout l’oxygène est consommé en amont de la sortie du tube.

## Slide 15
Adaptation au débit optimal
Evolution au cours du temps de :
Evolution du rayon quasi linéaire pour des temps cours : caractéristique de la croissance cellulaire après confluence sans carences en O2 et glucose.
On obtient une fraction tissulaire de 47,2%
Réapprovisionnement en Glucose pour avoir Cg >>Ko
Plafonnement du rayon, donc de la scission
Rayon effectif au milieu du canal
Scission au milieu du canal
Fraction tissulaire
Concentration en glucose

## Slide 16
Affinage du débit optimal
Evolution de la vitesse de front en fonction du temps
Observations :
Initialement, la vitesse de front est bien plus importante pour des débits supérieurs au débit optimal déterminé précédemment
Idée:
on pourrait facilement modifier les débits au cours du temps pour optimiser les temps de production

## Slide 17
Affinage du débit optimal
Evolution de la vitesse de front et de la densité cellulaire en fonction du temps pour le débit optimal et un débit variable
Observations :
On atteint une densité cellulaire égale à celle atteinte avec le débit optimal précédent avec un gain de temps de 4 jours environ
Dans le pire des cas, la concentration en O2 en sortie reste supérieure à 6.5Ko

## Slide 18
Affinage du modèle des canaux
Idée : étudier l’influence de la diminution du rayon des canaux et augmentation du nombre de canaux => Même porosité
Si densité cellulaire recherchée, préférer grand rayon
Si rapidité recherchée, préférer petit rayon

## Slide 19
Affinage du modèle des canaux
Observations:
Fonction de courbure qui évolue en 1/r et qui explique l’accélération de la vitesse pour de petits rayons.
Affichage 3D des cylindres de rayon variant au cours du temps, pour une section de pore.
=> Voir animation

## Slide 20
Affinage du modèle des canaux
Distribution gaussienne des rayons des compartiments pour modéliser la rugosité, en évoluant de 3% autour de la valeur moyenne :
t
t

## Slide 21
Création de valeur
Deux besoins possibles, pas nécessairement conjoints:
  Croissance rapide, sans recherche de la meilleure densité cellulaire, car nécessité urgente d’os.
  Densité cellulaire avant tout, sans nécessité de rapidité, car qualité primordiale.
Étude de l’optimisation des différents paramètres : débit, rayon et nombre des canaux.
Débit affiné (changement au moment opportun) permet de répondre aux deux besoins en même temps!
Choisir le rayon des canaux selon le besoin prédominant

## Slide 22: Merci !

## Slide 23
Annexe
Nombre de Reynolds au cours du temps
L’écoulement reste laminaire

## Slide 24
Annexe

## Slide 25
Annexe
Détail de calculs initiaux :
  concentrations :
qvCAe = qvCAs +rA*V + )
rA = VmaxA *
CAe - CAs = = VmaxA * *
-(CAs)2 + CAs *(Cae – Km - VmaxA * ) = - CAe * Km

## Slide 26
Annexe
Comptage cellulaire : Rincage avec solution de Trypsine et EDTA, puis incubation. Arrêt milieu complet avec Trypsine/EDTA et ajout milieu de culture. Puis observation et comptage grâce à une plaque de Malassez.
 | 25-janv | 27-janv
TG1 | 27600 | 188000
T = 17,3h